## Slide 1: Efectos de cambios técnicos a las series de datos climáticos observados
Chart: Salto unico en serie sintetica
Chart: TX Obs Jul-Aug Tarifa
| 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
Tmax | 27.4 | 27.9 | 28.4 | 28.5 | 27.9 | 24.7 | 24.4 | 24.6 | 23.8 | 25.7 | 24.4 | 25.7 | 24.3 | 25.5 | 25 | 25.5 | 25.2 | 25.9 | 27.5 | 25.6 | 26.1 | 25.5 | 25.6 | 25.2 | 25.9 | 25.2 | 21.8 | 23.3 | 23 | 23.3 | 21.4 | 22.1 | 22.7 | 22.9 | 22.7 | 23 | 22.6 | 23 | 22.9 | 23.6 | 22.9 | 22.9 | 22.1 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 22 | 22 | 22 | 22.2 | 25 | 24.7 | 24.2 | 24.9 | 25.5 | 24.5 | 24.5 | 24.1

## Slide 2: Homogeneización relativa: objetivo principal e ideas iniciales
Objetivo principal: Quitar los efectos de cambios en la técnica de observaciones (efectos non-climáticos, inhomogeneidades) desde las series de datos observados. La homogeneización debe preservar la variación natural del clima, incluso debe facilitar series que faciliten la estimación más precisa de tendencias y variaciones temporales naturales del clima.
Ideas iniciales: (1) Cogemos una serie cercana que es aproximadamente homogénea (referencia serie), y calculamos las diferencias entre los datos de serie candidata y serie referencia. En la serie de diferencias (serie relativa) las variaciones de clima no aparecen, porque esas son las mismas en las dos series. Así la variación climática no afecta la detección de inhomogeneidades en las series relativas; (2) Las inhomogeneidades se manifiestan como saltos de los promedios entre intervalos vecinales.

## Slide 3: Problemas generales de homogeneización relativa
La fiabilidad y precisión depende del ratio de señal a ruido;
No tenemos referencia series perfectamente homogéneas;
Inhomogeneidades múltiples de la misma serie (frecuencia de saltos: ~ 1/15 años)
Ocurrencias de saltos coincidentes en unas series o redes enteras
Las series de una red de estaciones a menudo difieren en su largo y/o el periodo que cubran, además pueden tener dato lagunas
Diferencias de la variación climática por baja densidad de observaciones, o entornos especiales (ciudad, montaña, costa,…)
La variación climática tiene diferencias espaciales mas grandes en intervalos cortos
Desviaciones por inhomogeneidades a menudo tienen estacionalidad
Las inhomogeneidades a menudo afectan en diferente manera los valores extremos que los valores promedios.

## Slide 4: Frecuencia de saltos detectados, EE.UU.

## Slide 5: Aspectos generales de la homogeneización relativa
Las series que homogeneizamos juntos deben pertenecer a la misma área climática
Los efectos adversos de las inhomogeneidades en las referencia series se puede reducir con la combinación de series vecinales de la serie candidata.
A menudo se puede utilizar documentos (metadatos) de los cambios técnicos.
Si metadatos no indiquen en otra manera, la señal común de las series es la variación climática, mientras las desviaciones desde ella son por ruido (variación de tiempo y/o errores no sistemáticos) y inhomogeneidades.
Se debe considerar que los efectos conjuntos de las inhomogeneidades son mas importantes que la detección precisa de saltos individuales.
En caso de bajo señal a ruido ratio, puede ser mejor dejar los datos sin homogeneización (riesgo alto de deterioro de calidad)
Con un buen software, las intervenciones subjetivas están limitadas (p. ej. metadatos sobre saltos coincidentes)

## Slide 6: Tipos de tareas de homogeneización, factores
Tamaño de la área de la red de estaciones
Número y densidad de estaciones. Para grandes dato bases la edición de sub-bases con características climáticas semejantes (“networks”) es necesario.
Variable climática
Resolución temporal de datos climáticos: diario o mensual
Ratio de señal a ruido
Las series observadas pueden cubrir periodos diferentes, y/o incluir dato lagunas
Los datos observados pueden ser acompañados sí o no con metadatos
Resultados de observaciones paralelas pueden contribuir a la homogeneización.

## Slide 7: Desarrollo de ACMANT
ACMANT = Applied Caussinus - Mestre Algorithm for the homogenization of Networks of Time series
Empecé su desarrollo en 2010 aplicando técnicas con rendimiento alto. Hasta la versión ACMANTv3 (2015), la Universidad Rovira i Virgili apoyó su desarrollo. Aún entonces el rendimiento y la facilidad de su uso estaban convencedores, y enseñé el uso de ACMANT en cursos de OMM en 2014 y 2015. Sin embargo, tuve que continuar el desarrollo desde mis propios recursos entre 2016-2020. En los últimos años recibí apoyo desde el SMC.
ACMANTv4 (2018) funciona automáticamente y aún no utiliza metadatos.
ACMANTv4 dio los mejores resultados entre los métodos probados en el proyecto MULTITEST (2015-2017, pero los últimos testes son de 2018), esos testes de comparación de métodos de homogeneización son los testes más importantes hasta ahora.
ACMANTv5 tiene versiones automáticas e interactivas y puede utilizar metadatos. Aun tiene unas mejoras en el algoritmo relativamente a ACMANTv4.
ACMANTv4 es libre, mientras ACMANTv5 es producto comercial.

## Slide 8: ACMANTv5 atributos principales
Homogeneiza temperatura, cantidad de precipitación, humedad relativa, velocidad de viento, duración de sol, cantidad de radiación, presión atmosférica;
Resolución: diario o mensual
Edición de redes: automático cuando es necesario (usuario puede modificar las redes)
Homogeneiza solo promedios
Univariate o bivariate homogeneización; Homogeneización de estacionalidad
Toleración alta de dato lagunas
Detecta y quita automáticamente valores atípicos
Utiliza metadatos en modo automático y en modo interactivo
Da opciones al usuario (parámetros del programa, contenido de output)
Facilita mensajes al usuario
Facilita ficheros de Excel en el modo interactivo

## Slide 9: ACMANTv5.3 Condiciones del uso
Dato bases de 4 a 5.000 series de tiempo
Largo de series: 10 a 200 años
Cantidad mínima de datos mensuales observados: 90
Correlación espacial de series comparables: 0.4
Número de series en un network: de 4 a 99
Tolerancia del ratio de dato ausencia en la escala mensual: hasta 75% en los primeros 5 años y últimos 5 años y ilimitado en otros secciones, pero series con dato lagunas mas largas que 5-6 años no deben usadas como referencias
Un dato mensual es considerado observado cuando 75% de sus datos diarios son observados (100% en series de precipitación)
Secciones de series sin al menos 3 series vecinales con datos observados pueden ser excluidos desde la homogeneización, pero pueden recibir correcciones por los resultados recibidos en otros periodos.
Control de calidad previa de series es recomendado

## Slide 10: ACMANTv5 Algoritmo
Un problema principal de homogeneizar con precisión es que las inhomogeneidades individuales mutualmente influyen sus apariciones visuales y los indicadores estadísticos relacionados. El algoritmo de ACMANT prioriza la disminución de posibles errores relacionados.
https://www.mdpi.com/2073-4433/12/9/1134 (Atmosphere, 2021)
https://www.acmant.eu/scientific-literature/ (referencias en mi website)
Atributos que necesiten aclaración
Todas las series de un network están homogeneizadas paralelamente.
Las homogeneizaciones en networks diferentes son completamente independientes
Bivariate homogeneización: aplicable cuando dos variables estadísticamente independientes frecuentemente tienen saltos comunes
En la detección principal de saltos la distancia mínima entre dos saltos es 3 años. Esto justifica que solo series con al menos 10 años son considerados.

## Slide 11: ACMANTv5 Esquema
Pasos preparatorios
1° ciclo de homogeneización
2° ciclo de homogeneización
3° ciclo de homogeneización
Homogeneización de estacionalidad
Operaciones terminales

## Slide 12: MULTITEST resultados J Climate, 2021, https://doi.org/10.1175/JCLI-D-20-0611.1
Disminución de errores de tendencias (%) por homogeneización
Series locales Series regionales
 | Promedio | PDF=0.95
ACMANT | 67,9 | 69,2
Climatol | 58,8 | 61,5
RHtests | 52,4 | 57,4
MASH | 52,2 | 55,9
PHA | 48,6 | 47,8
 | Promedio | PDF=0.95
ACMANT | 36,0 | 31,0
PHA | 27,7 | 20,4
MASH | 21,0 | 11,0
Climatol | 11,1 | –2,1
RHtests | –12,8 | –25,1

## Slide 13: Después MULTITEST
Mundo ideal
Uso amplio de ACMANT, particularmente en desarrollo de dato bases globales y continentales
Incluso de ACMANT en proyectos internacionales
Desarrollo de otros grandes test dato bases
Estudios sobre las condiciones mínimas para comparaciones espaciales en homogeneización relativa
Estudios sobre las condiciones mínimas para la homogeneización de la distribución probabilística
Desarrollo de métodos competitivos con ACMANT y uso de unos cuantos métodos en tareas de homogeneización
Re-utilización de dato base MULTITEST

## Slide 14: Futuro de ACMANT
Voy a emitir ACMANTv6 en 2025. ACMANTv6 incluirá la homogeneización de distribución probabilística cuando el ratio de señal a ruido es favorable para su homogeneización.
Las versiones después ACMANTv4 serán liberados (gratuitos) 5 años después de sus emisiones.

## Slide 15: Preparación de datos climáticos
Se debe seguir estrictamente las reglas
Todos los ficheros tienen extensión “.txt”, y ponemos los al directorio Input.
Cada serie de datos climáticos tiene un propio fichero. El nombre de un fichero de datos climáticos incluye el nombre de dato base (de 5 caracteres, común para todas las series), y el número de orden de la serie. El orden de series es arbitrario. En caso de datos diarios, el nombre de fichero aun incluye ‘d’ después del numero de orden, p. ej. Blanc0292d.txt incluye los datos diarios de 292° serie de dato base Blanc. En la primera fila se debe poner un identificador de estación
Desde la segunda fila cada fila incluye los datos de un año en caso de datos mensuales, y los datos de un mes en caso de datos diarios
Los decimales están separados con punto.
Dato ausencias están indicados con –999.9.
Las series deben incluir años enteros (desde 01 enero hasta 31 diciembre)
Las series deben ser continuos (sin saltar fechas)

## Slide 16: Items opcionales del input
Blancmeta.txt – lista de metadatos
Thresholds.txt – rango de valores climáticamente aceptables
Rth.txt – límite par las correlaciones espaciales
Blanctarget-homg.txt – grupo de series que queremos homogeneizar
Blanctarget-edit.txt – grupo de series que queremos homogeneizar en el modo interactivo

## Slide 17: Contenido del output estándar
Las series de datos homogeneizados tienen el mismo formato que las del input, excepto que el forma del nombre del fichero es “Blanc0292t.txt” para datos mensuales y “Blanc0292v.txt” para datos diarios, además el largo de serie está ajustado en cada serie al periodo definido por el usuario Las dato lagunas están rellenados dentro del periodo homogeneizado.
Blanc_breaks.txt – lista de saltos detectados y valores atípicos detectados para cada estación. Una inhomogeneidad de < 5 mes duración está considerado como una serie de valores atípicos. Este fichero incluye aún el periodo homogeneizado para cada serie, y un periodo (posiblemente más largo) en que ACMANT encontró datos observados usables. Si una serie no tiene periodo homogeneizado, el código de saltos detectados es –1.
Blanc_rlist.txt – Lista de series vecinales usadas para cada series candidata, y las correlaciones espaciales entre las series que homogeneizadas junto.

## Slide 18: Items opcionales del output
Blanc0292s.txt – Series mensuales sin relleno de dato lagunas
Blanc0292h.txt – Series mensuales completadas al periodo dado por el usuario
Blanc0292u.txt – Series diarias sin relleno de dato lagunas
Blanc0292g.txt – Series diarias completadas al periodo dado por el usuario
Blanc0292j.txt – Series mensuales de fiabilidad indicadores
Blanc0292i.txt – Series diarias de fiabilidad indicadores
Los ficheros de fiabilidad indicadores tienen el mismo formato que los de datos climáticos, salvo que los fiabilidad indicadores son números enteros de 0…9.
La fiabilidad es más alta para códigos bajos, salvo 0. (Tabla de códigos en el Manual)

## Slide 19: Relleno de dato lagunas por ACMANT
Usuario decide si quiere series completadas o sin relleno de dato lagunas
No obstante: ACMANT siempre usa valores interpolados en lugares de dato ausencias interiores
No se debe rellenar dato lagunas antes de correr ACMANT, posible excepción: múltiple factor interpolación (involucrando unas cuantas variables climáticas). Esta regla es porque ACMANT necesita distinguir los datos observados desde los datos interpolados.
ACMANT rellena dato lagunas con interpolación espacial. En la interpolación final ACMANT usa datos homogeneizados.
En el output por defecto, solo los dato lagunas del periodo homogeneizado están rellenados.

## Slide 20: Uso de metadatos en modo automático
La importancia metadatos para estaciones individuales crece con la decrecimiento del número de estaciones comparables espacialmente.
Se debe poner una lista de metadatos en un solo fichero al directorio Input. Se usa tan metadato lista ambos en modo automático y modo interactivo.
Los primeros 5 caracteres de fichero son el nombre de dato base, y esto completado con “meta.txt”.
Cada fila del fichero incluye una fecha de un evento, más concretamente (a) el número de orden de estación, (b) el día, el mes y el año del evento, en este orden
El orden de eventos (filas) es totalmente indiferente.
El número de filas es prácticamente ilimitado, pero solo eventos que resulten inhomogeneidad con >50% probabilidad deben ser incluidos. Es recomendado limitar la frecuencia de metadatos usados.
Saltos coincidentes en >40% de estaciones: control y/o intervención de usuario es recomendado.
Saltos coincidentes en 100% de estaciones: no se usa sus metadatos en modo automático

## Slide 21: Irregularidades en el input dato base
Serie sin periodo homogeneizado: Los valores de output serán idénticos con los de input. Dato lagunas se quedan sin relleno. No afecta la homogeneización de otras series. “Control message.txt” notifica el incidente.
Network sin serie homogeneizada: Todo el output contiene los mismos valores que el input. “Control message.txt” notifica el incidente, y el programa de ACMANT seguirá con la homogeneización del network siguiente (si hay más networkes).
Error en el formato de input: ACMANT deniega a correr. Se encuentra un error mensaje en el directorio Works.
Hay dos periodos separados de la misma serie que ACMANT podría homogeneizar: ACMANT homogeneiza solo el último de estos periodos independientemente de los largos de periodos. “Control message.txt” notifica el incidente.
Posibilidad de borrar una serie sin renumerar los ficheros: Borra todo el contenido de la serie salvo su primera fila (indicador de estación).

## Slide 22: Unir o cortar
Tratamos series de datos observados en sitios cercanos pero no en un solo sitio fijado y permanente.
OMM da recomendaciones cuando se puede unir series de observaciones cercanas. No obstante, podemos aplicar limites diferentes desde las recomendaciones generales, si una tarea concreta sugiere beneficios desde la unificación (siempre guardamos las observaciones originales)
A veces hay una pausa larga entre dos periodos de observaciones en el mismo sitio o sitios cercanos. Se puede homogeneizar los datos con ACMANT como si serian de un solo periodo. Sin embargo, si la duración de pausa supera 5 años, no es recomendado usar tan serie como serie vecinal en la homogeneización de otras series (se debe dejar fuera la serie o cortar a dos partes).

## Slide 23: Saltos coincidentes en un network entero
En el caso óptimo el cambio técnico está controlado y cuantificado por observaciones paralelas. En este caso las correcciones relacionadas se debe aplicar antes de correr ACMANT.
Si se conoce el hecho de cambio técnico generalizado, pero no hay observaciones paralelas, se puede buscar y usar series de datos no afectadas. Una solución es el uso de datos modelados, aunque esta opción a menudo no da resultados precisos. ACMANT se puede usar solo si hay al menos 3 series vecinales.
Si conocemos solo la fecha de los saltos coincidentes, y no hay series no afectadas para su homogeneización relativa, debemos anotar el problema. A veces se puede estimar el tamaño de saltos coincidentes desde experiences de otros networks.
Si no hay metadato sobre este tipo de inhomogeneidad ACMANT no la detectará.

## Slide 24: Saltos coincidentes parciales
Si más de 50% de las series son afectadas, y no hay metadato, es probable que las series correctas serán ajustadas a las series afectadas.
Si el ratio de series afectadas es de 40 a 60%, y no hay metadatos, la dirección de ajustes (afectados a correctos o al revés) es de casualidad
El uso automático de metadatos ayuda mucho, pero un control en modo interactivo es recomendado.
Se puede homogeneizar las series afectadas una por una con la exclusión de otras series afectadas en la edición de referencia serie (cuando hay suficiente número de series no afectadas)
Las coincidencias de saltos no siempre son precisas, unos pocos años de diferencias entre las fechas aun puede ser insuficiente para librarse de efectos coincidentes.

## Slide 25: Warning messages
Cuando ACMANT detecta saltos coincidentes, manda un warning message.
Diferentes factores pueden causar la percepción de saltos coincidentes por ACMANT:
- Casualidad, principalmente cuando el número de series es bajo
- Saltos coincidentes parciales verdaderos, pero ellos pueden causar aún detección
falsa en las series no afectadas (entonces la detección es por los
saltos en la referencia serie
Si tenemos metadatos, podemos analizar los factores con ellos y interactuar con ACMANT
Si no hay metadatos, el mejor es aceptar los resultados de ACMANT y no intervenir
Excepcional razón para intervenir: climáticamente increíble resultados (ojo, algo que es inusual no es increíble)

## Slide 26: Intervenciones del usuario
Se puede editar networks y/o la lista de saltos del primer ciclo de homogeneización.
Networks tienen estructuras ordenadas, y se debe seguir manteniendo las reglas:
- El número de orden en el nombre de un fichero difiere desde el número de orden
en la dato base entera,
- Todas las series cubren el mismo periodo
- Bajo de los datos climáticos están los metadatos de la serie. En la cabeza de la
lista está el número de metadatos. Si no hay metadato se encuentra un “0” como
número de metadatos.
- En cada network hay un fichero con dos números: el primero muestra el número
(k1) de series usadas en todo el procedimiento de ACMANT, mientras el segundo
muestra el número total de series (k) en el network. Reglas son que k1 ≤ k, y las
primeras k1 series están usadas en todo el procedimiento, mientras las otras solo
en unos pasos del primero ciclo.